## Slide 1
转正述职报告
所属部门：武汉软件三部
汇报人：刘 波

## Slide 2
目录
CONTENTS
PART
02
PART
03
PART
04
PART
05
工作回顾
试用期期间工作情况
自我评价
对本人和工作的看法
工作体会
谈工作的感想与领悟
规划展望
下一步工作计划与发展
PART
01
自我介绍
基本信息

## Slide 3
01
自我介绍
基本信息
刘波，4月24号入职，当前负责L2模块：MAC，VLAN，QINQ，8031，8032和端口备份等。

## Slide 4
02
工作回顾
试用期期间工作基本情况

## Slide 5
2.1
工作完成情况
已经完成工作
正在做的工作
熟悉负责模块的驱动代码，包括VLAN，MAC，QINQ，8031/8032，端口备份，以及环路检测等，测试验证功能，解决发现的QINQ问题，并输出总结和测试文档；
熟悉CTC交换芯片资料，主要是VLAN/QINQ的实现原理；
接口属性配置的驱动代码：速率，模式切换，管理状态等，输出总结文档；
支撑721C设备测试，跟踪解决相关问题单：面板点灯，接口不up，风扇版本显示和产测，长期丢包，上电不通以及满带宽丢包问题等；
熟悉接口up/down状态上报，板卡上下线的状态机处理；
总结功能测试和问题定位中使用到的命令和方法。
解决RG10问题单；
FCG算力子卡前期编译熟悉。
Notes: 面板点灯问题：system灯地址错误，导致风扇电源点灯异常（4C24点灯错误是丝印反了）。
接口不up：4C24电模块设置发光使能寄存器地址错误。
风扇产测支持6C48和4C24。
丢包是已知的fcs，fae说升级sdk可以解决。
蛇形串接上电不通是反复mac-en disable/enable有linkup中断不上报导致，fae暂未解决。
满带宽丢包：跟踪定位，与fae沟通费时较长，硬件同事定位到晶振精确度不够导致。
接口link和板卡上下线都是定位问题需要，进而深入熟悉的。
其他，如端口备份，端口mac安全等小功能未列入。

## Slide 6
2.2
工作完成情况
已经完成工作
正在做的工作
721C长期丢包问题，报fcs错误，升级SDK可以解决；
721C反复上下电问题，快速mac-en disable/enable导致linkup中断不上报，反馈给fae未给出原因，软件已规避；
721C满带宽丢包问题，硬件最终定位为晶振误差影响，当前版本未解决；
8800-A上RK4板卡聚合组成员口显示down状态问题，后续版本未能复现，测试后续观察；
721C其他发现和分配的问题都已解决，RG10板卡问题单正在解决中；
FCG算力子卡前期熟悉了部分编译工作，因为其他问题插入，后续继续进行。

## Slide 7
03
工作体会
对于工作期间的感想、体悟

## Slide 8
3.1
工作体会
试用期的收获
对负责的功能模块能发现问题，解决问题，比如在自测验证QINQ时测出配置问题；
对不熟悉的，比如接口link和板卡上下线处理，能梳理定位问题，通过与同事沟通来解决；
对未使用过的芯片，能通过资料手册熟悉原理，了解调试使用方法。
试用期间遇到的难题及其解决措施
721C设备反复上下电不通问题，因为对芯片接口相关的调试手段不熟悉，并且问题属于严重需要尽快定位解决，所以首先请教同事基本的接口调试命令，初步定位原因与88A设备已知的port-en问题类似，然后考虑到版本发布时间，选择先规避问题。后续根据port-en状态这个线索，梳理涉及到该状态的代码，加日志信息，搭建环境进行复现，最后发现原因是接口快速设置mac-en disable/enable时会出现linkup中断不上报，反馈到fae进行沟通，截止上周暂时未给出原因。

## Slide 9
04
自我评价
对于本人和工作的客观评价

## Slide 10
4.1
自我评价
针对岗位而言自身的优势、自身的不足及改进计划。
对熟悉的功能模块，能凭借以往经验进行调试定位，解决问题；
对未接触过的功能，能通过请教同事，阅读文档资料和代码梳理，短时间内上手解决基本问题；
不足之处，问题单较多时会急于解决问题，对个别问题的根本原因跟踪不够，如RG10，后续解决问题时要深究根因。

## Slide 11
05
规划展望
下一步工作计划与长远发展

## Slide 12
5.1
规划展望
下一阶段的工作计划、计划实施步骤。
解决RG10板卡相关问题，熟悉板卡功能，为后续可能出现的问题准备；
继续FCG算力子卡的开发，继续前期未完成的产品编译工作，以及板卡的功能调试；
维护负责的功能模块。

## Slide 13
感谢聆听