## Slide 1: 分组IPRAN网络体系概念浅读
Hong ding/洪丁

## Slide 2
内容介绍
分组网络的形态 ----- 一切即tag
Tag宇宙中的三体（隔离/交换/分层）
网络诉求的源头（引流&拓扑构建）
控制面的简单理解 之 MAC学习
控制面的理解 之 OSPF理念解读
控制面的理解 之 BGP理念解读
控制面的理解 之 RSVP-TE理念解读
控制面的理解 之 LDP理念解读
SRV6网络理念 前缀路由+段路由
传统分组转发vs SRV6转发
新一代IPRAN网路技术架构&理念解读
分组网络体系的形态和灵魂
EVPN理念解读

## Slide 3
内容介绍
分组网络的形态 ---
一切即tag

## Slide 4
switch
A
B
data / pipe
A1
Data/tag:a1 / pipe
Data/tag:a2 / pipe
Data/tag:a3 / pipe
A2
A3
B1
B2
B3
Tag内涵：网络业务纵向隔离/虚拟锚点
Tag内涵:网络多跳连接
A
B
data/tag:n1 / pipe
data/tag:n2 / pipe
data/tag:nB / pipe
Node：n2
Node：n1
vlan1 / port1
vlan2 / port1
vlan3 / port1
Tag内涵1：锚点/交换
vlan1 / port2
vlan2 / port2
vlan3 / port2
label1->label2
label11->label22
Prefix1->mac1
Prefix11:mac11
Tag内涵3：锚点/隧道
Tag内涵4：路由
Tag内涵：锚点/封装
封装内涵：下层横向隔离，上层交换
网络多跳连接：传输介质的横向隔离
网络宇宙 = 标记（tag）宇宙：
Data/ESI label/ BUM Label
Tag内涵2：水平分割
Tag宇宙 之 三体：
隔离（纵向/横向（水平））
交换
分层
分组网络 ----- 一切即tag
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 5
内容介绍
Tag宇宙中的三体
（隔离/交换/分层）

## Slide 6
Tag宇宙 之 三体：
隔离（纵向/横向）
交换
分层
Port
水平隔离
Mac/port分层
Mac交换
Nexthop:port
L2交换业务
场景
MAC到port映射。
理念：分布式路由
Tag宇宙中的三体（隔离/交换/分层）
mac
水平隔离
ip/mac
分层
ip交换
Nexthop:mac
L3交换业务
场景
IP到Mac映射（关键组件ARP）。
理念：分布式路由
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 7
Tag宇宙 之 三体：
隔离（纵向/横向）
交换
分层
mac
水平隔离
Lsp label/mac
分层
Label映射
LSP隧道业务
场景
Label到label的映射
理念：管道硬交叉
Tag宇宙中的三体（隔离/交换/分层）
VPN隔离
PW label/
LSP label分层
MAC交换
L2VPN业务
需求
方案
方案
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 8
Tag宇宙 之 三体：
隔离（纵向/横向）
交换
分层
VRF隔离
VRF label/
LSP label
IP交换
L3VPN业务
需求
方案
方案
Tag宇宙中的三体（隔离/交换/分层）
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 9
特征：客户层/上层/内层 到 服务层/下层/外层 的映射
理念：分布式路由
L2交换：MAC到Port映射
L3交换：IP到MAC映射
LSP/PW交换：Label到Label的映射
特征：本层映射交叉
理念：管道硬交叉
传统 转发理念
埋一个伏笔：SR源路由 ？？？ = 前缀路由 + 段路由
Tag宇宙中的三体（隔离/交换/分层）
前缀路由
IP
MAC
FEC
前缀的语义
网络模型的构建元素，是 网络，节点，连接/接口。
前缀（路由）的语义 是 网路 或 节点
段（路由）的语义 是 连接/接口
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 10
内容介绍
网络诉求的源头
（引流&拓扑构建）

## Slide 11
PC1
PC2
解读：
对于L3网络：
对于用户接入（引流），IP 标识网路用户信息的数据，即IP+数据，IP就是业务；
对于拓扑构建，IP 建模了网络转发路径，IP+转发动作 构成路由，路由就是业务；
网络
用户
思考路线：
1 实现网络数据通信 需要 a）构建拓扑网路业务路径；b）引流 客户业务到 网络业务路径
对于 b) , IP转发业务是天然的；VPN业务 引入 提取/封装概念；
如何部署？静态部署 和 动态部署；
比如IP转发业务，OSPF，BGP即是动态部署的方案；
针对 OSPF和BGP,从设计理念上 是 如何 构建拓扑网络业务路径 和 引流客户业务 的 ？？？
数据通信
用户
什么是控制面？
网络诉求的源头（引流&拓扑构建）
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 12
内容介绍
控制面理念解读
MAC/ OSPF/ BGP/ LDP/ RSVPTE

## Slide 13
switch
PC1
PC2
L2网络
用户
数据通信
用户
mac vlan port
mac1 vlan100 port1
port1
mac1
mac2
data1
Vlan100
mac1
mac2
data2
Vlan100
MAC学习 造成 MAC表项的创建；MAC表项即MAC路由，MAC学习 本质是MAC路由的传播！
基于MAC学习的L2交换 的 设计理念 是 控制面和转发面的合一。
联想：
BGP的设计理念是IP路由的传播
mac1学习
mac1单播转发
控制面的简单理解 之 MAC学习
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 14
B
E
D
A
解读：
一个AS内部
OSPF 核心算法：SFP算法
OSPF 核心数据：LSA (连路状态通告)
Type1，type2可以理解为纯链路信息，其他 type LSA（Type3，type4，AS-external-LSA）本质上已经是路由了。
C
5
10（节点/连接/权重）
20
2
6
Dijkstra算法/ 权重图/最短路径树
RouterC
RouterE
RouterD
RouterA
RouterB
LSA: 链路状态通告 （type1, 2, 3 … … ）
OSPF / LSDB /最短路径树
控制面
OSPF
LSA type1
LSA type2
LSA type3
LSA type N
PC1
PC2
网络
用户
引流客户业务
构建拓扑网络业务路径
思考路线：
OSPF设计理念 在于: 分布式计算 + 算法的一致性+LSDB的一致性（LSA洪泛）保证了业务（路由转发面）的一致。
BGP 呢？
节点
连接
OSPF LSA的内容设计 具有 构建拓扑网络业务路径 和 引流客户业务 的双重内涵
控制面的理解 之 OSPF理念解读
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 15
解读：
BGP的设计理念 是 路由传播，通过update报文
路由传播的路径就是业务路径
路由传播的过程也是 一步一步引流的过程
思考路线：
BGP的 路由传播理念 把 构建拓扑网络业务路径 和 引流客户业务 两种内涵 进行了统一；
多层数据转发面（如VPN）网络 如何 呈现 构建拓扑网络业务路径 和 引流客户业务 的内涵？？？
A
B
C
D
AS1/OSPF
AS2/OSPF
AS3/OSPF
EBGP
EBGP
IBGP
A
B
C
D
EBGP
EBGP
IBGP
控制面的理解 之 BGP理念解读
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 16
RSVP-TE ： DOD+ Ordered+ Conservative
Check BW
Create Forward entry
Transit
Transit
Egress
PATH
PATH
PATH
RESV
RESV
RESV
Check BW
Check BW
Distribute ingress label/create forward entry
Distribute ingress label/create forward entry
Distribute ingress label/create forward entry
Ingress
特征：在头端通过控制面发起路径创建。和SR一致。核心SR-TE
控制面的理解 之 RSVP-TE理念解读
Notes: RFC3036 分别定义了标签发布方式、标签分配控制方式、标签保持方式来决定LSR 如何发布和管理标签。

## Slide 17
Create Forward entry
Transit
Transit
Egress
Label mapping
Label mapping
Label mapping
Distribute ingress label
create forward entry
Distribute ingress label
create forward entry
Distribute ingress label
create forward entry
Ingress
LDP ： DU + Ordered+ Liberal
Conservative
???
Transit
Label
Mapping 2
Label
Mapping 2
特征：局部标签的映射连接。OSPF天然支持。
IGP-SR 天然支持 SR-BE
控制面的理解 之 LDP理念解读
Notes: RFC3036 分别定义了标签发布方式、标签分配控制方式、标签保持方式来决定LSR 如何发布和管理标签。

## Slide 18
内容介绍
SRV6网络理念 前缀路由+段路由

## Slide 19
分组技术体系
从引流/拓扑构建 到 前缀路由/段路由
B
A
引流
拓扑构建
分组路由标签思想
给数据/payload打上路由标签
把路由标签映射成转发路径
L2: Mac 前缀路由标签
L3: ipaddr4 /ipaddr6 前缀路由标签
MPLS: ipaddr4 /ipaddr4(FEC) 前缀路由标签
SRV6: ipaddr6(Prefix sid) /ipaddr6(adj sid) 前缀路由标签 / 段路由标签
L2: port 段路径
L3: mac (+port) 段路径
MPLS: label (+mac + port) 段路径
SRV6: prefix sid / adj sid 前缀路径 /段路径
网络连接/数据串通
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 20
分组网络体系前缀/段路由类型总结
技术 | 引流路由标签 | 路由路径构建 | 
L2 | 前缀路由 | 段路径(port) | 
L3 | 前缀路由(dstIP) | 段路径(mac) | 相对IP路径，MAC是段
mpls | 前缀路由(FEC) | 段路径(label) | 
sr | 前缀路由(sr-be) 段路由(sr-te) | 前缀路径(prefix sid)/段路径（mac） 段路径(adj sid) | 
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 21
OSPF前缀路由理念解读
Router id
L3 interface
Router lsa/network lsa
SPF
FIB
部署
OSPF本地映射
OSPF算法
转发面
OSPF LSA洪范
LSA洪泛
B
A
转发路径确立 完全交给了SPF算法
Router LSA/network LSA的内涵是前缀
技术 | 引流路由标签 | 路由路径构建 | 
L3 | 前缀路由(dstIP) | 段路径(mac) | 相对IP路径，MAC是段
前缀地址
OSPF
Fib:前缀  mac( + port)
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 22
LDP/RSVP-TE前缀路由理念解读
FIB
L3转发面
B
A
LDP 转发路径取决于FIB; RSVP-TE转发路径取决于显示路径的指定
Label 路由的本质是 段路由(一段段,连接在一起)
LDP/RSVP-TE映射
Label XC
技术 | 引流路由标签 | 路由路径构建 | 
mpls | 前缀路由(FEC) | 段路径(label) | 
FEC(前缀)
LDP/RSVP -TE
ILM  NHLFE
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 23
SRV6前缀路由+段路有理念解读
SR保留前缀路由的语义，即 prefix segment；
SR增加了adj-segment；
技术 | 引流路由标签 | 路由路径构建 | 
sr | 前缀路由(sr-be) 段路由(sr-te) | 前缀路径(prefix sid) 段路径(adj sid) | 
B
A
FIB
Locator比较
END SID指令
SRV6 SRH处理
END.X
前缀路径（prefix segment）
段路径（adj sid）
END.？
可编程思想延伸
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 24
内容介绍
传统分组转发vs SRV6转发

## Slide 25
传统分组技术转发流程
Eth pkt recv
Local上送CPU处理
L2 Mac学习& 转发
（Dmac == local mac）
（Dmac ！= local mac）
Eth pkt recv
L3 FIB查找
丢弃Eth pkt
(Dmac == L3接口Mac)
（Dmac ！= L3接口Mac）
根据L3接口确定VRF
封装NH ARP MAC并发送
(FIB entry匹配成功)
L2 forward
L3 forward
Eth pkt recv
Ilm标签查找
丢弃Eth pkt
(Dmac == L3接口Mac)
（Dmac ！= L3接口Mac）
封装Nhlfe label并发送
(ilm entry匹配成功)
mpls forward
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 26
SRV6转发流程
Eth pkt recv
匹配本地Locator
丢弃Eth pkt
(Dmac == L3接口Mac)
（Dmac ！= L3接口Mac）
V6 L3 FIB查找并转发
(Local Lacator不匹配)
查找my local SID表
(Local Lacator匹配)
执行END SID指令
SRH.SL–
update DstIPV6
END.X SID
END.DX4/6 SID
类似transit lsp场景
IPV4/6, L3VPNV4/6 over SRV6场景
END.DT4/6 SID
L3VPNV4/6 based SRV6场景
END.DX2 SID
类似VPWS场景
END.DT2U SID
类似EVPN VPLS场景
END.DT2M SID
类似EVPN BUM场景
前缀（Prefix）路由模型
Adj路由模型
SR路由模型
并发执行
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 27
内容介绍
新一代IPRAN网路技术架构&理念解读

## Slide 28
新一代IPRAN网路技术架构&理念解读
解读：
BGP的设计理念 是 路由传播，通过update报文
基于实现跨域SR-TE,BGP增强支持链路状态信息，即EPE
为了收集链路状态，BGP增强支持传播链路状态，即BGP-LS
SR-TE隧道 被解读为 一种策略，即SR-policy
把SR-policy自动应用在BGP路由上，即BGP自动引流
IP1/prefix
Adj-label 4
Adj-label 3
Adj-label 2
IP1
Adj-label 4
Adj-label 3
Adj-label 2
Adj-sid/链路状态
Ospf-sr
bgp-sr
EPE/bgp peering sid
拓扑数据库/BGP-LS
PCE
PCC
pecp
Controller
device
netconf
sr-policy
BGP引流
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 29
IP路由转发面
传统MPLS 转发面
SR MPLS转发面
IGP
BGP LU
IGP SR
BGP SR
LDP/RSVP-TE
传统MPLS L2VPN
MPLS L3VPN
MBGP
TLDP
EVPN
IP packet
FEC:
sr-prefer设置
SRMS
Binding-SID
BGP
SR Policy:
Tunnel
新一代IPRAN网路技术架构&理念解读
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 30
内容介绍
分组网络体系的形态和灵魂

## Slide 31
分组网络体系形态和灵魂
分组网络体系
一切即TAG
前缀路由&段路由/分布式路由&源路由
传统分组 | SRV6
引流:(MAC/IP/LDP)前缀路由 拓扑构建: 段路径(port/MAC/Label)+分布式路由学习/计算 | 引流:(srv6-be)前缀路由 拓扑构建:段路径(MAC)+分布式路由计算
引流:（RSVP-TE）源路由 拓扑构建:段路径(Label)+源头控制指定 | 引流:(srv6-te)段路由+源路由 拓扑构建:前缀路径+段路径(adj sid)/分布式路由计算+源头路由标签栈指定
形态
灵魂
传统分组IPRAN
新一代分组SR
SR技术体系下，段路由语义进行了扩展，包括前缀段（prefix sid）和邻接段（adj sid）。因此，SR技术 在 引流和拓扑构建阶段 容纳了分组网络体系的全部灵魂（前缀路由&段路由/分布式路由&源路由）
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 32
内容介绍
EVPN理念解读

## Slide 33
建模语言说明
Site
VPN实例
RD
RT
MP_REACH_NLRI
MP_UNREACH_NLRI
IBGP&EBGP
router bgp 200
bgp graceful-restart all
neighbor 3.3.3.3 remote-as 200
neighbor 3.3.3.3 update-source loopback 2
address-family vpnv4
neighbor 3.3.3.3 activate
neighbor 3.3.3.3 send-community extended
exit-address-family
address-family ipv4 vrf vpn1
bgp redistribute-internal
redistribute connected
exit-address-family
address-family ipv4 vrf vpn2
bgp redistribute-internal
redistribute connected
exit-address-family
BGP4
MP BGP
MP-BGP ->BGP4+
MP-BGP ->MBGP
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 34
dmac | smac | vlan | Eth type | Ip hdr | L4 hdr | payload
转发标记：dst ip(12.1.1.0/ 2.2.2.2) / ipv4
下一跳：BGP peer ip / MAC
crc
转发标记，标识/隔离 出了业务流
构建了流量的拓扑
路由数据模型 取决于网络流量拓扑模型的需要
BGP NLRI
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 35
RFC4760 MP_REACH_NLRI
Packet Capture
dmac | smac | vlan | 8847 | Lsp label | Vrf label | Ip hdr | L4 hdr | data | crc
转发标记：vrf label+dst ip / vpn-Ipv4
下一跳：BGP peer ip(FEC) / lsp label（ing lsp）
BGP-L3VPN MP_REACH_NLRI
路由模型：前缀 - >下一跳
解读：路由模型是 网络可达拓扑设计和理念的核心。或者说，路由模型决定了 网络可达拓扑的场景。
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 36
建模语言说明
路由
链路状态
传统IPRAN网络
1 BGP传播 L3路由
2 IGP 传播链路状态计算路由
新一代IPRAN网络
1 BGP收集链路状态
2 BGP生成链路状态
1 IGP传播链路状态
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 37
引流：
Vlan based
Vlan/Port bundled
Vlan awared
Vlan，BD，EVI一一对应。路由前缀 即MAC
不同VLAN同一个转发域。路由前缀 为MAC，要求 不同用户MAC不同
不同VLAN不同转发域。路由前缀 为MAC+VLAN，再理解下。
EVPN理念解读
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 38
EVPN理念解读
单归：type2，type3
多归：type1，type4
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 39
EVPN理念解读 – 拓扑扩展&路由扩展
单归：type2，type3
多归：type1，type4
PE1
PE2
PE3
CE
CE
VSI/PW
PE1
PE2
PE3
CE
CE
UNICAST
BUM LAbel
PE1
PE2
PE3
CE
UNICAST
ESI
PE1
PE2
PE3
CE
ESI
CE
CE
Leaf
root
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 40
EVPN理念解读 – 从VPLS到EVPN
CE
uni1
port1
Mac table
nni1
CE
uni1
port1
vsi
nni1
ac
pw
单播，多播 同转发路径
单播，多播 同转发路径
gport
gport
gport
gport
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 41
EVPN理念解读– 从VPLS到EVPN
CE
uni1
port1
vsi
nni1
ac
pw
单播，多播 同转发路径
gport
gport
uni2
port2
lag
CE
uni1
port1
vsi
nni2
ac
pw
gport
gport
port2
uni1
vsi
nni2
ac
pw
gport
gport
lag
lag
PE1
PE2
nni1
nni1
gport
pw
gport
pw
PE3
1 本端（PE1,PE2）多播流量环路
2 对端（PE3）多播流量多份
3 对端（PE3）单播MAC学习漂移
传统VPLS 不支持多归接入
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 42
EVPN理念解读 - 从VPLS到EVPN
CE
uni1
port1
Mac-vrf
port2
uni1
mac-vrf
lag
PE1
PE2
1 本端（PE1,PE2）多播流量环路
2 对端（PE3）多播流量多份
3 对端（PE3）单播MAC学习漂移
ES1
ES1
LSP
BUM
ESI
组播data
Step1：单播，多播转发路径分离
BUM label
Step2：ESI label减枝 和 ES剪枝
VPN label
Step3：相同ESI形成冗余路径
ESI Label组播叶子减枝
ES 组播叶子减枝叶 或阻断
Mac-vrf
PE3
VPN label
BUM label
ESI label
LSP
BUM
组播data
LSP
VPN
单播data
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 43
EVPN理念解读 – 控制面信令诉求
CE
uni1
port1
port2
uni1
PE1
PE2
ES1
LSP
BUM
ESI
组播data
PE3
LSP
BUM
组播data
LSP
VPN
单播data
CE1
CE
CE2
EVPN路由类型
控制面：
1 VPN label隧道创建
2 BUM label隧道创建
3 ESI DF选举
4 ESI Label的发布
5 MAC路由的发布
6 MAC路由下一跳冗余的发布
路由类型：
1 Type1：Ethernet Auto-Discovery(A-D) route per EVI
2 Type3：Inclusive Multicast Ethernet Tag route
3 Type4：Ethernet Segment route
4 Type1：Ethernet Auto-Discovery(A-D) route per ES
5 Type2：MAC/IP Advertisement Route
6 Type1：Ethernet Auto-Discovery(A-D) route per EVI PE1/PE2 发布的EAD per EVI的ESI相等
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 44
EVPN理念解读 – 控制面信令数据模型
Type3：IME Route:
PMSI_TUNNEL_ATTRIBUTE(label)
Type1：EAD Route per ES：
MPLS Label = 0; extend community 包含ESI Label
Type1：EAD Route per EVI:
MPLS Label 即 EVPN label
Type4：ES route
Type2：MAC/IP Route
MAC,ARP等通告
ESI成员信息 |  | 
ESI | 成员 | ESI Label
BUM流量转发 | 
Peer | BUM Label
MAC-VRF |  |  | 
MAC | ESI | NH | Label
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 45
EVPN理念解读– 控制面信令数据模型
ESI成员信息 |  | 
ESI | 成员 | ESI Label
ESI1 | PE2 | 202
ESI1 | PE1 | 201
MAC-VRF |  |  | 
MAC | ESI | NH | Label
1-1-1 | ESI1 | port1 | NULL
BUM流量转发 | 
Peer | BUM Label
PE2 | 102
PE3 | 103
PE4 | 104
ESI成员信息 |  | 
ESI | 成员 | ESI Label
ESI2 | PE3 | 203
ESI2 | PE4 | 204
MAC-VRF |  |  | 
MAC | ESI | NH | Label
1-1-1 | ESI1 | PE1 | 301
1-1-1 | ESI1 | PE2 | 302
ESI成员信息 |  | 
ESI | 成员 | ESI Label
ESI | PE2 | 202
ESI | PE1 | 201
MAC-VRF |  |  | 
MAC | ESI | NH | Label
1-1-1 | ESI1 | Port1 ¦ PE1 | NULL
ESI成员信息 |  | 
ESI | 成员 | ESI Label
ESI2 | PE3 | 203
ESI2 | PE4 | 204
MAC-VRF |  |  | 
MAC | ESI | NH | Label
1-1-1 | ESI1 | PE1 | 301
1-1-1 | ESI1 | PE2 | 302
PE1
PE2
PE3
PE4
CE
CE
RR
ESI1
ESI2
BUM流量转发 | 
Peer | BUM Label
PE1 | 101
PE2 | 102
PE4 | 104
BUM流量转发 | 
Peer | BUM Label
PE1 | 101
PE2 | 102
PE3 | 103
BUM流量转发 | 
Peer | BUM Label
PE1 | 101
PE3 | 103
PE4 | 104
dm:fff
Sm:1-1-1
Arp req
tunnel
102
202
dm: fff
Sm:1-1-1
Arp req
dm:fff
Sm:1-1-1
Arp req
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 46
EVPN理念解读
A 单播/多播
B 单归/双归
  B.1 单归接入
  B.2 双归接入
    B.2.1 单活/多活
      B.2.1.1 单活
      B.2.2.2 多活
    B.2.2 部署/未部署 E-trunk
C 普通接入/E-Tree
A L2流量透传
B 单归
C 普通接入
L2VPN
EVPN
解读：
EVPN覆盖了更多的拓扑场景（双归，单播/组播，负载分担，E-tree）
更多的拓扑意味着下一跳的多样性（ESI label，BUM label，leaf）
多样的下一跳，控制面介入的必然性
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 47
EVPN理念解读 – 单播/BUM隔离
PE1
PE3
ES1
ES1
PE2
PE4
Root CE1
Leaf CE2
Leaf CE3
DF
Leaf CE4
ESI Label
CE双归隔离：
主要解决 BUM环路；单播不用考虑；
BUM隔离方案：
1 特定出口阻断
2 基于ESI Label的减枝
E-tree隔离：
单播/BUM都需要考虑；
BUM隔离方案：
打上leaf label，基于leaf label的减枝或阻断
单播隔离方案：
路由leaf属性，AC leaf属性和路由leaf属性比较进行阻断
Root CE4
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 48
        附录A：1集成多播路由（Inclusive Multicast Ethernet Tag route）
集成多播路由不需要前缀。或者 理解为 前缀 就是整个 VPN实例
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 49
        附录A：2 MAC/IP地址通告路由（MAC/IP Advertisement Route）
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 50
        附录A：3以太网段路由(Ethernet Segment Route)
主要用于DF的选举
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 51
        附录A：4以太自动发现路由(Ethernet Auto-discovery Route)
Ethernet Auto-Discovery Per ES路由同时会携带RT扩展团体属性和ESI Label扩展团体属性。此路由中会包含此ES关联的所有EVPN实例的出方向的RT。ESI Label扩展团体属性包含ESI Label（每个ES分配一个ESI Label）和“Single-Active”bit。
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 52
        附录A：5以太自动发现路由(Ethernet Auto-discovery Route)
Per evi
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；