## Slide 1
VLAN/QinQ的基本原理与芯片实现
武汉软三 刘波

## Slide 2
内容介绍
分组网络的形态 ----- 一切即tag
Tag宇宙中的三体（隔离/交换/分层）
网络诉求的源头（引流&拓扑构建）
控制面的简单理解 之 MAC学习
控制面的理解 之 OSPF理念解读

## Slide 3
内容介绍
分组网络的形态 ---
一切即tag

## Slide 4
switch
A
B
data / pipe
A1
Data/tag:a1 / pipe
Data/tag:a2 / pipe
Data/tag:a3 / pipe
A2
A3
B1
B2
B3
Tag内涵：网络业务纵向隔离/虚拟锚点
Tag内涵:网络多跳连接
A
B
data/tag:n1 / pipe
data/tag:n2 / pipe
data/tag:nB / pipe
Node：n2
Node：n1
vlan1 / port1
vlan2 / port1
vlan3 / port1
Tag内涵1：锚点/交换
vlan1 / port2
vlan2 / port2
vlan3 / port2
label1->label2
label11->label22
Prefix1->mac1
Prefix11:mac11
Tag内涵3：锚点/隧道
Tag内涵4：路由
Tag内涵：锚点/封装
封装内涵：下层横向隔离，上层交换
网络多跳连接：传输介质的横向隔离
网络宇宙 = 标记（tag）宇宙：
Data/ESI label/ BUM Label
Tag内涵2：水平分割
Tag宇宙 之 三体：
隔离（纵向/横向（水平））
交换
分层
分组网络 ----- 一切即tag
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 5
内容介绍
Tag宇宙中的三体
（隔离/交换/分层）

## Slide 6
Tag宇宙 之 三体：
隔离（纵向/横向）
交换
分层
Port
水平隔离
Mac/port分层
Mac交换
Nexthop:port
L2交换业务
场景
MAC到port映射。
理念：分布式路由
Tag宇宙中的三体（隔离/交换/分层）
mac
水平隔离
ip/mac
分层
ip交换
Nexthop:mac
L3交换业务
场景
IP到Mac映射（关键组件ARP）。
理念：分布式路由
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 7
Tag宇宙 之 三体：
隔离（纵向/横向）
交换
分层
mac
水平隔离
Lsp label/mac
分层
Label映射
LSP隧道业务
场景
Label到label的映射
理念：管道硬交叉
Tag宇宙中的三体（隔离/交换/分层）
VPN隔离
PW label/
LSP label分层
MAC交换
L2VPN业务
需求
方案
方案
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 8
Tag宇宙 之 三体：
隔离（纵向/横向）
交换
分层
VRF隔离
VRF label/
LSP label
IP交换
L3VPN业务
需求
方案
方案
Tag宇宙中的三体（隔离/交换/分层）
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 9
特征：客户层/上层/内层 到 服务层/下层/外层 的映射
理念：分布式路由
L2交换：MAC到Port映射
L3交换：IP到MAC映射
LSP/PW交换：Label到Label的映射
特征：本层映射交叉
理念：管道硬交叉
传统 转发理念
埋一个伏笔：SR源路由 ？？？ = 前缀路由 + 段路由
Tag宇宙中的三体（隔离/交换/分层）
前缀路由
IP
MAC
FEC
前缀的语义
网络模型的构建元素，是 网络，节点，连接/接口。
前缀（路由）的语义 是 网路 或 节点
段（路由）的语义 是 连接/接口
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；

## Slide 10
内容介绍
网络诉求的源头
（引流&拓扑构建）

## Slide 11
PC1
PC2
解读：
对于L3网络：
对于用户接入（引流），IP 标识网路用户信息的数据，即IP+数据，IP就是业务；
对于拓扑构建，IP 建模了网络转发路径，IP+转发动作 构成路由，路由就是业务；
网络
用户
思考路线：
1 实现网络数据通信 需要 a）构建拓扑网路业务路径；b）引流 客户业务到 网络业务路径
对于 b) , IP转发业务是天然的；VPN业务 引入 提取/封装概念；
如何部署？静态部署 和 动态部署；
比如IP转发业务，OSPF，BGP即是动态部署的方案；
针对 OSPF和BGP,从设计理念上 是 如何 构建拓扑网络业务路径 和 引流客户业务 的 ？？？
数据通信
用户
什么是控制面？
网络诉求的源头（引流&拓扑构建）
Notes: 1 函数的目的 建立数据结构之间的关联；
2 数据结构 可能是表项，也可能是 函数集；